LIV Olimpiada Fizyczna – zawody II stopnia

Za rozwiązanie każdego z zadań można otrzymać 20 pkt.

Zadanie 1.

Pocisk w kształcie stożka o polu podstawy S i kącie rozwarcia 2( porusza się z prędkością v wzdłuż swojej osi (w stronę wierzchołka) w bardzo rozrzedzonym jednoatomowym gazie. Temperatura gazu jest na tyle niska, a prędkość v na tyle duża, że można przyjąć, że atomy gazu są nieruchome. Gęstość gazu jest równa (.

Zakładając, że atomy gazu zderzają się z powierzchnią pocisku doskonale sprężyście i nie zderzają się ze sobą, obliczyć siłę oporu, jaka działa na pocisk. Powierzchnia pocisku jest idealnie gładka. Podaj wartość liczbową dla (=10-3kg/m3, v=7 km/s, (=450, S=0,01 m2.

Zadanie 2

Wąska wiązka fullerenów – cząstek węgla C60 w kształcie piłki futbolowej – pada prostopadle na siatkę dyfrakcujną o stałej sieci d = 100 nm (siatką dyfrakcyjną jest płytka z azotu krzemu z wyciętymi równoległymi wąskimi szczelinami). Za siatką znajdują się detektory zliczające cząsteczki docierające do poszczególnych punktów płaszczyzny („ekranu”) znajdujące się się w dużej odległości od siatki i równoległej do niej. Wskazania detektorów służą do wyznaczenia powstałego obrazu interferencyjnego.

- Przyjmując, że rozkład prędkości cząstek (v) w wiązce jest rozkładem jednorodnym w zakresie v ( [v0 -(v,v0 +(v], wyznacz kąt ugięcia wiązki (n odpowiada  położeniu środka prążka interferencyjnego n-tego rzędu, oraz kąt ((n odpowiadający szerokości tego prążka (prążek jest obszarem, do którego dolatują cząsteczki). Podaj wartości liczbowe dla n = 1, v0 = 117 m/s, (v = 0,17v0. Rozważ tylko te prążki, dla których sin(n((n.

- Jaki jest dopuszczalny rozrzut (v prędkości cząsteczek w wiązce (przy ustalonym v0), aby prążek n-tego rzędu był dobrze rozróżnialny, tzn. aby po obu jego stronach były miejsca, do których nie docierają cząsteczki?

Zakładamy, że każda z cząsteczek ma dokładnie określony pęd.

Masa atomu węgla jest równa 2,0*10-26 kg, stała Plancka h=6,6*10-34Js.

Zadanie 3.

a)	Rozważamy gumowy balonik, który po nadmuchaniu powietrzem ma kształt kuli.

Gdy promień balonika wynosi r1 = 0,1 m, to wewnątrz panowało ciśnienie p1 = 1,1*105Pa. Jakie ciśnienie panuje wewnątrz balonika, po nadmuchaniu go tak, by miał promień r2 = (3/2)r1? W obu przypadkach temperatura powietrza wewnątrz balonika jest równa temperaturze otoczenia i wynosi T0 = 300K. Ciśnienie powietrza otaczającego balonik jest równe p0 = 1,0*105Pa

- Balonik o promieniu r2 (czyli po nadmuchaniu zgodnie z pkt. a)) zanurzono powoli w wodzie na taką głębokość, by jego promień zmalał do r3 = r1. Ile wynosi ta głębokość? Jakie są temperatura i ciśnienie wewnątrz balonika po zanurzeniu? Zakładamy, że powłoka balonika nie przepuszcza ciepła. Początkowa temperatura wewnątrz balonika była równa T0. Balonik przed zanurzeniem znajdował się tuż nad powierzchnią wody.

- Jaką pracę wykonano w trakcie zanurzania zgodnie z pkt. b)?

Energia sprężysta gumy, z której jest wykonany balonik, jest równa ES = (1/2)(S2, gdzie ( jest pewną stałą, a S – powierzchnią balonika. Balonik jest na tyle mały, że również po zanurzeniu w wodzie ma kształt kuli. Przyjmij, że powietrze zachowuje się jak gaz doskonały o molowym cieple właściwym przy stałej objętości cv = (5/2)R, gdzie R jest uniwersalną stałą gazową. Guma z której jest wykonany jest balonik ma zaniedbywalną masę, zaniedbywlną pojemność cieplną. Zaniedbaj również gęstość powietrza w porównaniu z gęstością wody dw = 1000 kg/m3. Przyśpieszenie ziemskie g = 9,8 m/s2